ПРОЕКТ

строительства энергетического комплекса 
по переработке твердых бытовых отходов 
с генерацией электрической энергии и возможностью производства
диметилового эфира (ДМЭ)
 и сжиженного углеводородного газа (LPG)

Одной из основных проблем Крыма в экологической сфере является усиливающееся негативное воздействие отходов производства и потребления на состояние окружающей природной среды. Основная часть отходов размещается на полигонах и свалках, что в конечном итоге приводит к загрязнению экосистемы полуострова, и ухудшению состояния здоровья населения.

Группа компаний ООО «Новые технологии», ООО «Яр-Лес 2012» занимаются разработкой, изготовлением, строительством и эксплуатацией комплексов (заводов) по утилизации твердых, жидких и газообразных отходов производительностью от 4 до 1000 тонн в сутки, а также утилизации медицинских отходов.

Данные комплексы позволяют не только утилизировать любые виды органических отходов, но и получать электрическую энергию, газ и полезный остаток в процессе утилизации.

Применение технологии переработки органических отходов и сырья для предотвращения загрязнения окружающей среды

Бурый уголь

Индустриальный мусор

Нефтешламы

Тяжелая нефть

Попутный нефтяной газ

Иловые осадки сточных вод

С/х отходы растительного и животного происзождения

Строительный мусор

Городской мусор

Отходы лесопромышленного комплекса

Бензин

уголь

Активированный уголь

уголь

Сорбенты

ВУМ

Дизельное

топливо

Диметиловый эфир

газ

газ

Синтез-газ

Сжиженный углеводородный

газ

Тепловая энергия

Электроэнергия энергия

Получаемый газ

Преимуществом используемых методов переработки отходов нашими компаниями от всех существующих мировых аналогов, является непрерывность протекания процесса в замкнутом объёме при помощи специальных технологических решений, что предотвращает образование вредных выбросов в продуктах сгорания и исключает необходимость использования дополнительных систем очистки. Выбросы в атмосферу и зольный остаток соответствуют всем нормам по Европейским стандартам.

Предлагаем изготовить и ввести в эксплуатацию энергетический комплекс (завод) по переработке твердых бытовых отходов (ЭКПУО-ТБО) производительностью от 50тонн отходов с сутки с возможностью утилизации  медицинских отходов от 10 тонн отходов с сутки.

ЭКПУ-ТБО — это комплекс технологического оборудования                          в модульном исполнении для приемки ТБО, подлежащих захоронению на полигонах размещения отходов, с последующей термической переработкой и получением топливного газа и генерацией электрической энергии, а также возможностью производства диметилового эфира (ДМЭ) и сжиженного углеводородного газа (LPG).

В состав и комплектацию энергокомплекса войдет следующее основное оборудование:

1. Площадка временного накопления ТБО

- три фронтальных погрузчика;

- два самосвала.

2. Участок приемки, сортировки и дробления ТБО

- линия приемки ТБО.

На промышленную бетонную площадку под навесом комплекса ЭКПУО-ТБО твердые бытовые отходы доставляются мусоровозами или самосвалами. Поступающие отходы разгружают на бетонный пол площадки временного накопления ТБО. Крупногабаритные предметы выбираются из ТБО и затем отходы ковшовым погрузчиком сдвигаются в приямок подающего конвейера. Отбор крупногабаритного мусора осуществляется вручную перед сдвиганием ТБО на подающий конвейер. Фракции ТБО,  прошедшие отбор крупногабаритного мусора, при помощи подающего  конвейера, поступают на разрыватель пакетов.

-разрыватель пакетов.

После прохождения предварительной сортировки ТБО, при помощи  конвейера подается в разрыватель пакетов. Материал подается на вращающийся барабан, оснащённый рабочими органами (зубъями).                          98% пакетов открывается, и даже пакет, находящийся внутри другого пакета будет открыт. Материал внутри открываемых пакетов высвобождается без деформации и без каких - либо повреждений. В зависимости от размера отходов (пакетов), регулируется зазор между зубьями и подающим конвейером.

На случай попадания неотобранного групно-габаритного мусора, во избежание повреждения устройства, разрыватель пакетов оснащен автоматической системой защиты.

- подающий конвейер.

Осуществляет подачу ТБО по технологической цепочке между участками.

-сортировочный конвейер.

Предназначен для работы операторов по сортировке ТБО. Вдоль сортировочного конвейера расположены посты (рабочие места) с люками. Операторы, стоящие с разных сторон сортировочного конвейера, отбирают определенную фракцию отходов. Отобранные фракции (макулатура, ПЭТФ, пластмасса высокого и низкого давления и т.д.) через люки перемещают в накопительные отделения, а стеклобой в контейнеры.

- вибрационный сепаратор мелкой (балластной) фракции.

Предназначен для удаления с конвейера балластной фракции: песок, камни,  и др., так называемые «хвосты сортировки»

- конвейеры отводящие «хвосты сортировки 1-го, 2-го и 3-го рода».

Предназначены для отвода мелкой (балластной) фракции из-под вибрационных сепараторов и после работы сортировочного конвейера.

- магнитный сепаратор с отводящим конвейером.

Предназначен для автоматического отбора ферро-магнитных включений (консервные банки, черный металл) из общего потока ТБО. Ферро-магнитные включения отбираются перед попаданием потока ТБО на сепаратор вибрационный автоматически при помощи установленного сепаратора ферро-магнитных включений, установленному и работающему  перпендикулярно подающему конвейеру.

- дробилка (рубительная машина).

Предназначена для предварительного дробления отходов перед подачей в блок сушки и измельчения сырья.

3. Участок сушки и измельчения отходов.

Термохимическое разложение каждой частицы органического сырья на молекулярном уровне проходит эффективно при выполнении следующих основных условий: размер частицы не более 1-2 мм, влажность сырья до 10%, температура предварительного нагрева порядка 1500 С, применяется эффект «термоудара» при входе сырья в камеру пиролиза.

При естественной влажности сырья до 25 - 30 % используется оборудование сушки-измельчения на основе молотильно - дробильных машин. Основным принципом работы данного оборудования является растирание и разбивание частиц за счет действия рабочих органов, а также самоизмельчение частиц в результате их соударений в потоке воздуха. При этом часть механической энергии переходит в тепло, за счет которого и происходит высушивание сырья. Дополнительный подвод тепла от разогретого пиролизного реактора обеспечивает повышение температуры сырья до заданных значений 120 – 1500 С.

4. Участок преобразования отходов в ликвидное сырье.

- контейнерная установка с реактором КПУ-1;

- газотурбинная (ГТУ) или газопоршневая (ГПУ) установка по выработке электроэнергии 2 шт. по 2,5 МВт;

- газгольдеры объемом 50 м3 - 4 шт;

- контейнерная установка каталитического синтеза для получения диметилэфира (ДМЭ) и пропан-бутана (LPG).

Теплоноситель

Получаемый газ

Газгольдер

Контейнерная установка каталитического синтеза

ГТУ или ГПУ

Контейнерная установка КПУ-1

Полукокс

Э

н

е

р

г

е

т

и

ч

е

с

к

и

й

к

о

м

п

л

е

к

с

п

е

р

е

р

а

б

о

т

к

и

о

р

г

а

н

и

ч

е

с

к

и

х

о

т

х

о

д

о

в

и

с

ы

р

ь

я

д

л

я

п

р

о

и

з

в

о

д

с

т

в

а

э

л

е

к

т

р

и

ч

е

с

к

о

й

и

т

е

п

л

о

в

о

й

э

н

е

р

г

и

и

,

м

о

т

о

р

н

о

г

о

т

о

п

л

и

в

а

,

д

и

м

е

т

и

л

о

в

о

г

о

э

ф

и

р

а

,

п

ы

л

е

у

г

о

л

ь

н

о

г

о

т

о

п

л

и

в

а

Энергетический комплекс переработки органических отходов и сырья 
для производства электрической и тепловой энергии, моторного топлива, 
диметилового эфира, пылеугольного топлива

Термическое разложение органического сырья в  реакторе происходит в режиме быстрого пиролиза. На начальном этапе для запуска реактора используется газ пропан-бутан. Перед подачей сырья, реактор разогревают до температуры ~ 7500 С. В дальнейшем, для поддержания температурного режима работы реактора, используется собственный пиролизный газ. В процессе быстрого пиролиза происходит выделение тепла (экзотермическая реакция), поэтому для поддержания заданного температурного режима подачу газа в горелки реактора уменьшают. Пиролизный реактор в режиме экзотермии требует минимального подвода тепловой энергии.

Разогретый воздух вместе с топочными газами из реактора выводится в теплообменник и частично используется для подогрева исходного сырья.

Пиролизный газ. Поступающие  в  реактор частицы сырья получают мгновенный термоудар без доступа кислорода при температуре 700 – 9000 С,                      в результате чего, на молекулярном уровне происходит разрыв углеводородных цепочек и образуется пиролизный газ. Термическое разложение органического сырья представляет собой сложный процесс, который можно представить как ряд протекающих последовательно и параллельно химических реакций с образованием большого числа продуктов. Первичную реакцию пиролиза биомассы (БМ) можно представить следующим образом:

БМ + тепло = СО + СО2 + Н2 + Н2О + СН4 + СnНm + С (полукокс) + смолы

Состав газа зависит от вида сырья и параметров процесса. Процесс пиролиза протекает при давлении, близком к атмосферному, что обеспечивается непрерывным принудительным отводом образующихся газов из реактора. Пиролизный газ поступает в систему очистки от смолы и угольной пыли и далее проходит стадию конденсации. Очищенный и охлажденный газ направляется к потребителям – для сжигания в печах, в газоэлектро-генераторную установку для производства электроэнергии или закачивается под давлением в резервную емкость для хранения газа (газгольдер).

Полукокс. Продуктом быстрого пиролиза является мелкодисперсное углистое вещество с высоким содержанием углерода (полукокс), которое после охлаждения фасуется, а затем используется по назначению. Порошковый полукокс имеет развитую поверхность микропор, достигающую 400600 м2/г,       и высшую калорийность в пределах 60007000 ккал/кг. Полукокс можно использовать в качестве пылеугольного топлива для сжигания в печах. Методом активации из него можно получать сорбенты и активированные угли. Кроме того, отличные результаты показало использование получаемого полукокса для увеличения плодородности земель в сельском хозяйстве и рекультивирования земель.

Синтетическая нефть. Выводимый из пиролизного реактора горячий газ проходит ступенчатое охлаждение, в результате чего получается пиролизный дистиллят, который представляет собой густую черную смолянистую жидкость. В состав жидких продуктов пиролиза входят ароматические углеводороды, алканы, алкены и множество других химических элементов. Пиролизная жидкость отправляется на дальнейшую химическую переработку для получения различных видов топлива или выделения ценных химических элементов.

Сжиженный углеводородный газ. Очищенный и охлажденный пиролизный газ закачивается под давлением в резервную емкость (газгольдер), что приводит к сжижению пропан-бутановых фракций. В нижней части газгольдера образуется сжиженный газ (LPG), а в верхней части скапливаются легкие фракции – метан, водород, монооксид углерода и пр. Таким образом, появляется возможность сжиженные углеводородные газы перекачивать в отдельные емкости и использовать в качестве топлива в двигателях внутреннего сгорания и для бытовых нужд.

Диметиловый эфир. Пиролизный газ содержит монооксид углерода и водород, что позволяет на основе известной технологии каталитического синтеза получать диметиловый эфир. Легкие фракции пиролизного газа (синтез-газ) отбираются из газгольдера и направляются в синтез-реактор, где под давлением 5 – 18 кгс/см2 и температуре 280 – 300°С в присутствии катализатора, происходит конверсия синтез-газа в диметилэфир, который после охлаждения закачивается в резервуар.

Бензин. Из тяжелых фракций пиролизного газа способом каталитического синтеза также можно получать жидкое топливо, по характеристикам близкое к маркам бензина А-92, А-95 и дизельное топливо.

5. Участок фасовки и временного хранения твердых остатков (полукокса).

6. Участок (блок) согласования полученной электроэнергии с трансформаторной подстанцией.

7.Административно-бытовой комплекс для размещения работающего персонала.

Для утилизации медицинских отходов на территории ЭКПУ-ТБО будет размещено дополнительное оборудование для решения этой задачи.

1 - реактор;

2 - камера дожигания;

3 - блок утилизации и очистки;

4 - дизель-генератор;

5 - контейнер.

Основные преимущества применения данного метода переработки отходов от существующих в мире:

- применение собственных разработанных ноу-хау технологий в области управления процессом горения топлива в реакторе и каталитического синтеза газа;

- применение при изготовлении элементов комплекса только собственных и запатентованных изделий;

- выбросы в атмосферу практически отсутствуют (концентрация минимальная, предельная концентрация ниже допустимой);

- зольный остаток: полукокс - им можно производить отсыпку дорог или производить рекультивацию полигона ТБО, использовать его для увеличения плодородности земель в сельском хозяйстве;

- получение  в процессе переработки отходов полезный продукт: электрическую энергию, газ пропан-бутановой фракции или диметиловый эфир и полукокс;

- исполнение основных агрегатов комплекса – контейнерное, что позволяет без остановки работы производить последующую модернизацию комплекса с целью увеличения производительности утилизации отходов.